## Slide 1
Spegnimento della reazione, elaborazione ed isolamento del prodotto grezzo (work up)
Verificare che la reazione sia finita : Aprendo velocemente il rubinetto tre vie, sotto un alto flusso di azoto, infilare il capillare o la pipetta e prelevare l’aliquota di reagente da analizzare.

## Slide 2
Spegnere la reazione (to quench): addizionare un appropriato reagente per bloccare tutte le reazioni che potrebbero ancora verificarsi tra i prodotti e/o i reagenti residui.
Se la reazione è stata condotta in atm inerte, è necessario aggiungere il reagente di spegnimento PRIMA di esporla all’aria, magari lentamente con una siringa. Se la reazione è stata fatta a basse temperature, allora si aggiunge il reagente a queste temperature e si lascia che raggiunga la T ambiente prima di esporla all’aria per isolare il prodotto.
Se è possibile una reazione esotermica durante lo spegnimento, assicurarsi che la miscela di reazione venga raffreddata e che il reagente di spegnimento venga aggiunto lentamente controllando eventualmente la T con un termometro.
Naturalmente non possiamo prendere in considerazione tutti i possibili reagenti di spegnimento da scegliere in base ai reagenti usati e alla stabilità dei prodotti, affronteremo solo i casi più frequenti.

## Slide 3
SPEGNIMENTO DI REAZIONI IN MEZZO NON ACQUOSO FORTEMENTE
BASICO
E’ il comune tipo di reazione con reagenti alchilanti in presenza di basi forti quali BuLi, (i-Pr)2NLi, reagenti di Grignard, idruri riducenti (LiAlH4) e reazioni con i cuprati.
Il reagente di spegnimento più comune per questo tipo di reazioni è una soluzione satura di NH4Cl, aggiunta lentamente a basse T, per protonare gli anioni presenti e distruggere il reagente non reagito.
Se si deve evitare l’acqua si può usare l’acido acetico, attenzione però a non usarlo in eccesso perché può essere fastidioso da eliminare nei successivi processi di purificazione.

## Slide 4
Nel caso di basi contenenti ALLUMINIO si usano procedimenti alternativi per evitare la formazione di precipitati molto fini che sono difficili da filtrare e provocano emulsioni.
Es. aggiungere lentamente sol. sat. di sodio solfato fino alla formazione di un ppto pesante, decantare e lavare più volte il ppto con il solvente di estrazione.

## Slide 5
Per il LiAlH4 in modo specifico si aggiungono lentamente e con cautela in sequenza queste soluzioni:
acqua (1ml per 1 g di LiAlH4)
NaOH sol. (15%, 1 ml per 1 g di LiAlH4)
acqua (3 ml per 1 g di LiAlH4).
Questo procedimento porta ad un ppto granulare facilmente filtrabile.

## Slide 6
SPEGNIMENTO DI REAZIONI IN MEZZO NON ACQUOSO NEUTRO
Per neutro si intendono reazioni che non hanno previsto né basi molto forti né acidi molto forti, quindi per neutro si comprende anche reazioni con reagenti debolmente acidi o debolmente basici.
Un gran numero di reazioni cade in questa categoria. Si usa una sol. sat. di NH4Cl per reazioni debolmente basiche o una sol. sat. di NaHCO3 per reazioni debolmente acide. Se i reagenti sono altamente reattivi, l’aggiunta va fatta lentamente raffreddando.
Attenzione però che i prodotti non siano sensibili ai reagenti di spegnimento, per esempio sintesi in cui si rimuove l’acqua con la Dean-Stark (chetali sono sensibili all’ambiente acido acquoso, pertanto queste reazioni si spengono con NaHCO3).

## Slide 7
SPEGNIMENTO DI REAZIONI IN MEZZO NON ACQUOSO FORTEMENTE
ACIDO
Questo tipo di reazioni generalmente prevede l’utilizzo di forti acidi di Lewis quali TiCl4, BF3OEt2. L’aggiunta di acqua in questi casi porta alla liberazione di acidi molto forti: se il prodotto non si degrada con essi, nessun problema, altrimenti si può usare una sol. sat. di NaHCO3 o Na2CO3. Se non è opportuno usare un ambiente acquoso si può gorgogliare NH3 gassosa sotto raffreddamento.
Anche questi metalli possono dare precipitati fini difficilmente filtrabili.

## Slide 8
SPEGNIMENTO DI REAZIONI IN MEZZO ACQUOSO ACIDO O BASICO
E’ sufficiente neutralizzare con acidi o basi diluite a seconda del prodotto che si vuole isolare. Ad esempio, se si vuole isolare un estere non è necessario spegnere la reazione, basta estrarla.

## Slide 9
ISOLAMENTO DEL PRODOTTO: dopo lo spegnimento della reazione
può capitare che il prodotto desiderato sia insolubile nella miscela di reazione o sia sciolto in essa. Nel primo caso si isolerà con una filtrazione, nel secondo con una estrazione.
FILTRAZIONE
E’ il caso più fortunato. Può capitare che i reagenti siano solubili nel solvente di reazione e non lo sia il prodotto, oppure non lo sia più per aggiunta del reagente di spegnimento della reazione (es. solvente DMSO, spegnimento con acqua, la sua aggiunta deprime la solubilità di molti prodotti lipofili mantenendo in soluzione sottoprodotti inorganici).
In questo caso è sufficiente filtrare sotto vuoto e poi lavare il solido sul buckner con solvente pulito.
ATTENZIONE! ERRORE NEL MONTAGGIO DI QUESTA APPARECCHIATURA! LA BEUTA CODATA NON E’ FISSATA CON PINZA AL RITTO!

## Slide 10
Esempio: sintesi di un analogo del PINACIDIL, antiipertensivo
Quando il prodotto precipita puro da una miscela di reazione, è sempre conveniente isolarlo per filtrazione, anche se in soluzione ne rimane sempre una parte, quella che non ha superato il prodotto di solubilità. Dalle acque di filtrazione in questo caso è poi è possibile recuperare altro prodotto per estrazione.
Solubile in isopropanolo
Insolubile in isopropanolo, precipita
Solubili in isopropanolo
solvente

## Slide 11
ESTRAZIONE: ripartizione della miscela di reazione tra un solvente
organico e l’acqua.
Se il solvente di reazione è miscibile in acqua, è indispensabile prima eliminarlo dalla miscela di reazione per evaporazione con il rotavapor.
Il residuo ottenuto dall’evaporazione viene ripreso con il solvente organico che si userà per l’estrazione: qualsiasi solido presente a questo punto, diverso dal prodotto, deve essere prima eliminato per filtrazione per diminuire il verificarsi di emulsioni. Ottimo diluire la miscela di reazione e filtrarla su un lettino di celite.
A questo punto ci si assicura che il pH della soluzione acquosa da cui si vuole estrarre il prodotto sia tale da averlo tutto in forma neutra se questo ha dei centri ionizzabili.
Quindi si trasferisce la miscela di soluzione acquosa ed organica nell’imbuto separatore, e si separano le due fasi, quella inferiore dal rubinetto, quella superiore dal collo.

## Slide 12
Si ripete l’estrazione rimettendo la fase acquosa nell’imbuto e riestraendola
con nuovo solvente fino a che, da un controllo su TLC, si rileva che tutto il prodotto è stato recuperato dalle acque.
Meglio tante estrazioni con poco solvente piuttosto che poche con tanto: si dimostra che, a parità di solvente totale, più numerose sono le estrazioni, maggiore è il prodotto recuperato.
Meglio non eliminare la fase acquosa fino a che non si è verificato di aver ottenuto il prodotto con resa ragionevole: spesso può capitare che per qualche errore il prodotto sia rimasto nelle acque e quindi poi bisogna cambiare metodo per recuperarlo.
In genere il solvente più usato e comodo per le estrazioni è il diclorometano, poi si può scegliere l’etere etilico o l’acetato d’etile per prodotti più polari.
Se nemmeno con questi solventi si riesce ad estrarre il prodotto perché troppo polare e troppo affine all’acqua, si può provare a saturare la fase acquosa con NaCl solido in modo da aumentare la forza ionica dell’acqua e a diminuire così la solubilità del prodotto in acqua.
In casi particolarmente difficili si può provare con miscele cloroformio/etanolo 2/1. Se ancora non si riesce si potrebbe provare ad eliminare con l’estrazione le impurezze e poi recuperare il prodotto dall’acqua per evaporazione di quest’ultima.

## Slide 14
Lavaggi: le varie estrazioni organiche vengono poi riunite, lavate prima con un po’ d’acqua pulita.
Se il prodotto non possiede centri basici e se gli estratti provengono da una soluzione acquosa molto basica, si consiglia di lavare gli estratti prima con una soluzione debolmente acida. Il contrario se il prodotto non possiede centri acidi e se gli estratti provengono da una soluzione acquosa molto acida verranno lavati con una soluzione debolmente basica.
Se invece il prodotto contiene centri ionizzabili, si può sfruttare l’estrazione acido/base per separarlo da eventuali prodotti secondari di reazione che non hanno le sue stesse caratteristiche di ionizzazione.
Importante in questi casi aver chiaro il percorso del prodotto con il flusso di purificazione.

## Slide 15
Esempio di purificazione acido base di un composto neutro da impurezze
ionizzabili:

## Slide 16
PREANIDRIFICAZIONE: dopo i lavaggi con acqua per eliminare la
maggior parte dell’acqua sciolta nel solvente organico si laveranno gli estratti organici con una soluzione satura di NaCl.
ANIDRIFICAZIONE: a questo punto si anidrificheranno con un sale inorganico anidrificante che catturerà l’acqua trasformandosi in un altro solido con un’altra forma cristallina. L’anidrificante per elezione è il solfato di Magnesio, segue filtrazione su filtro a pieghe e infine evaporazione del solvente al ROTAVAPOR.
Interessante il video dell’MIT sull’estrazione:
http://www.youtube.com/watch?v=ciWpS6SetdY&feature=player_embedded

## Slide 19
Con un primo lavaggio basico si eliminano le sostanze acide quali in questo caso l’acido acetico

## Slide 20
Con un secondo lavaggio, questa volta acido, si eliminano le sostanze basiche quali in questo caso la TEA e la DMAP.

## Slide 21
Infine le fasi organiche, contenenti solo più le sostanze neutre e tracce di acqua, vengono preanidrificate con trattamento di una soluzione satura di NaCl.

## Slide 22
E per concludere vengono anidrificate per trattamento con un solido anidrificante quale MgSO4 o Na2SO4, che verrà eliminato per filtrazione.
Gli estratti organici sono così pronti per essere concentrati al rotavapor.
ATTENZIONEManca l’anello che sostiene l’imbuto e la bacchetta di vetro che dirige il liquido e raccoglie la goccia!

## Slide 24
Emulsioni: durante le estrazioni è molto probabile che si formino delle emulsioni (minuscole goccioline di solvente organico nella fase acquosa). Il fenomeno è più frequente se le soluzioni contengono particelle sospese.

## Slide 25
Queste possono essere rotte:
Per aggiunta di una sol. sat. di NaCl.
Per filtrazione.
Facendo ruotare l’imbuto per creare un vortice.
Aggiungendo un eccesso di solvente di estrazione.
Aggiungendo altra acqua (attenzione però che poi è più difficile recuperare tutto il prodotto).
Facendo il vuoto nello spazio morto dell’imbuto separatore.
Applicando gli ultrasuoni.
Aggiungendo qualche goccia di n-Ottanolo.

## Slide 26
ROTAVAPOR
Apparecchio usato per eliminare grandi quantità di solvente organico volatile dalla soluzione di un composto organico, a pressioni ridotte ( 13 mm di Hg) a basse temperature (30-40°C) applicando al contenitore del solvente da rimuovere una rotazione per ricambiare il film superficiale del liquido ed ovviare a fenomeni di sovraebollizione.
Sulla piattaforma moodle è presente una dettagliata spiegazione del suo funzionamento che lo studente dovrà conoscere perfettamente al momento del suo utilizzo.
Un laboratorio efficiente deve avere un rotavapor efficiente in quanto è lo strumento più usato in un laboratorio di sintesi organiche e può far risparmiare grandi quantità di tempo.

## Slide 35
APPARECCHI PER ESTRAZIONE IN CONTINUO
Nel caso in cui la sostanza da estrarre o da una matrice solida o da una soluzione sia poco solubile nel solvente organico usato per l’estrazione, applicando estrazioni discontinue (es. imbuto separatore) occorrerebbero quantità di solvente eccessive.
In questi casi si scalda a ricadere la soluzione organica che ha estratto un po’ il composto e si ricondensano i vapori con particolari apparecchi che fanno rigocciolare il solvente pulito organico condensato ulteriormente attraverso la miscela da estrarre. In questo modo si arricchisce la stessa quantità di solvente del composto da estrarre.
Gli apparecchi sono diversi a seconda che il prodotto sia da estrarre da materiale solido, liquido con d > di quella del solvente estrattore o liquido con d < di quella del solvente estrattore.

## Slide 36
ESTRAZIONE DA MATERIALE SOLIDO (Soxhlet)

## Slide 38
ESTRAZIONE DA SOLUZIONE ACQUOSA CON SOLVENTE MENO DENSO
DELL’ACQUA (A: PERFORATORI) E PIU’ DENSO DELL’ACQUA (B)
A B

## Slide 39
Interfaccia tra solvente organico di estrazione e soluzione acquosa da estrarre

## Slide 40
LIOFILIZZATORI
Nel caso in cui si voglia eliminare un solvente altobollente da un composto termolabile per cui anche l’evaporazione sottovuoto richiederebbe temperature troppo alte, allora si può ricorrere alla liofilizzazione che è un processo di sublimazione del solvente previamente congelato (generalmente acqua ma anche DMSO, DMF).
L’apparecchiatura consta di un dito freddo e di una pompa per creare alti vuoti (1 ∙10-3 mm Hg): l’acqua della soluzione congelata in queste condizioni sublima e risolidifica nel dito freddo: il campione rimane ghiacciato per tutta la durata della sublimazione dell’acqua senza bisogno di essere ulteriormente raffreddato in quanto la sublimazione sottrae calore al sistema che quindi si mantiene sempre congelato.