## Slide 1: LATTI FERMENTATI BURRO FORMAGGIO

## Slide 2
Latti fermentati, yogurt: definizione, cenni alla normativa. Microorganismi fermentanti e peculiarità metaboliche. Composizione chimica e distribuzione dei principali nutrienti. Cenni di tecnologia: preparazione di yogurt a coagulo fluido e compatto.
Burro: definizione e materia prima di partenza. Creme acide da affioramento e creme dolci da centrifuga: composizione chimica e processi di ottenimento. Cenni di tecnologia: burrificazione tradizionale e burrificazione continua. Prodotti particolari.
Formaggio: definizioni (normativa Italiana e Comunitaria, Codex Alimentarius), possibili classificazioni. Cenni di tecnologia casearia: schema generale di produzione di formaggi, coagulazione acida e coagulazione presamica (processi chimici coinvolti e caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei prodotti derivati).
Stagionatura e reazioni a carico della frazione lipidica e proteica della cagliata, esempi di formazione dei principali composti aromatici. Classificazioni IGP, SGT e DOP.
U1
U2
U3

## Slide 3
Si intendono i prodotti ottenuti per coagulazione del latte, senza sottrazione del siero, per azione esclusiva di microrganismi che devono conservasi vivi e vitali sino al momento del consumo
Latti acidi termofili (fermentazione a 37-45 °C con produzione di acido lattico
    Yogurt (Armenia)
Latti acidi mesofili (fermentazione a 20-30 °C con produzione di acido lattico)
    Latte acido
    Crema acida
    Latticello acido
    Viili (Finlandia), Ymer (Svezia), Skier (Islanda) ecc.
Latti acido-alcolici (fermentazione a 15-25 °C con produzione di acido lattico, alcol e anidride carbonica)
    Gioddu (Sardegna)
    Kephir (Caucaso)
    Kourmis (Mongolia)
    Kos
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 4
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 5
Lo yogurt è il risultato dello sviluppo combinato di Streptococcus thermophilus
e di Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus che sono entrambi microrganismi omofermentanti obbligati
che danno come prodotto finale dalla utilizzazione del lattosio quasi Esclusivamente acido lattico.
Schema metabolico
della fermentazione
del lattosio da parte
di Streptococcus
thermophilus e
Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 6
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 7
Normativa riguardante la produzione, composizione e commercializzazione dello yogurt
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 8
Normativa riguardante la produzione, composizione e commercializzazione dello yogurt
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 9
Schema di produzione dello yogurt
LATTI FERMENTATI
U1

## Slide 10
Prodotto ottenuto con operazioni meccaniche
dalla panna ricavata dal latte di vacca, dal siero del
latte di vacca o dalla miscela di tali prodotti
Contenuto minimo di grasso 82% (w/w), un tenore in acqua massimo
del 16% e con non più del 2% di estratto secco non grasso
Reg. EU 2991/94
• Burro
• Burro tre quarti (grasso <60%; in Italia “burro leggero a ridotto
tenore in grasso”)
• Burro metà (grasso <40%; in Italia “burro leggero a basso tenore in
grasso”)
• Grasso lattiero da spalmare al …%
BURRO
U2

## Slide 11
Per crema si intende il liquido ottenuto dalla concentrazione dei globuli di grasso del latte a seguito dell’affioramento o per centrifugazione.
Dal punto di vista chimico, la crema si considera formata da globuli di grasso dispersi in una fase liquida o plasma latteo nel quale sono rappresentati, in quantità piuttosto variabile, tutti i costituenti del latte.
In commercio si possono trovare diversi tipi di panna:
Panna fresca (grasso < 32%), per consumo diretto o pastorizzata per cucina e pasticceria;
Panna leggera (grasso < 12%), per caffè;
Panna montata addizionata di varie sostanze in quanto prodotto dolciario e non derivato dal latte
Crema “ice cream” (grasso = 8%), con aggiunta di polvere di latte, saccarosio, uova, glucosio, emulsionanti ed aromi;
Crema per burrificazione contenuto in grasso variabile viene pastorizzata
BURRO
U2

## Slide 12
L’affioramento della crema si provoca lasciando a riposo per 12 ore il latte (previamente filtrato) bacinelle di acciaio inox (2 m di lato di base e 15 cm di altezza, capacità 1,5-2 q) poiché il grasso ha peso specifico inferiore a quello del plasma latteo, a poco a poco, affiora.
Si ottiene così uno strato esterno superficiale molto ricco in grasso detto crema di affioramento, costituita dal 20-30% di grasso.
La legge di Stokes, che descrive la velocità di sedimentazione e
separazione di sostanze a diverso peso specifico, è espressa:
v=(D2*Δρ)/18η
dove:
v= velocità di affioramento dei globuli di grasso (m/s)
D= diametro delle particelle sferiche di grasso (m)
Δρ= differenza di densità tra la particella di grasso ed il liquido (kg/m3)
η= viscosità del liquido (decapoise)
Panna acida da affioramento
BURRO
U2

## Slide 13
Caratterizzano la crema di affioramento l’elevata carica microbica (che in genere, conferisce un caratteristico aroma al burro; ridotta conservabilità) e l’elevata acidità (in acido lattico), utile per la burrificazione.
L’affioramento, tuttavia, lascia nel latticello troppo grasso (1-1,5% ) e richiede molto tempo (12 ore ).
BURRO
U2
Neutralizzazione della crema
Il pH della crema non deve essere inferiore a 6,5 in quanto l’elevata acidità comporta instabilità delle proteine e inibizione dello sviluppo dei batteri aromatizzanti eventualmente addizionati.
La neutralizzazione si può essere condotta:
per via chimica, utilizzando una soluzione acquosa di Mg(OH)2, NaOH, Ca(OH)2 fino a pH 7;
per via fisica, lavando 3-4 volte la crema con acqua (solubilizzazione dell’acido lattico) e poi centrifugando il prodotto.

## Slide 14
La centrifugazione applica il principio fisico secondo il quale corpi di differente peso specifico subiscono l’effetto di due forze contrapposte quando vengono sottoposti a moto rotatorio: la crema subisce l’azione della forza centripeta ed il latte magro quella della forza centrifuga.
La separazione è facilitata dalla temperatura di 35-40° C, che riduce la densità e viscosità del latte e del frazionamento della massa in lavorazione fra i dischi polarizzanti del tamburo.
La velocità di separazione del grasso tramite centrifugazione può essere anche essa espressa dalla legge di Stokes:
v=[D2*Δρ*(ω2*R)]/18η
dove:
ω= velocità angolare (rad/s)
R= distanza della particella dall’asse di rotazione (m)
Panna dolce da centrifuga
BURRO
U2

## Slide 15
Le centrifughe impiegate sono del tipo a piatti (questi sono 200 distanziati di pochi millimetri ) che ruotano a 3000 –4000 giri al minuto e operano a temperature di 32 – 38 °C. La velocità di scrematura si aggira attorno a 0.15 cm/s, cioè circa 360 volte superiore all’affioramento spontaneo.
Normalmente, con tale metodo si ottengono creme con il 30-70% di grasso, la percentuale è prefissata regolando il tempo d’azione della centrifuga.
Il latticello residuato dalla centrifugazione non contiene più dello 0,1% di grasso.
Panna dolce da centrifuga
BURRO
U2

## Slide 16
La burrificazione è il processo di produzione del burro, in cui 100 litri di latte vengono trasformati in 4-5 chili di prodotto finito.
Processo di burrificazione tradizionale
Pastorizzazione della crema: trattamento a 90-95 °C per 30 s.
Il controllo dell’avvenuta pastorizzazione avviene mediante la ricerca della fosfatasi alcalina (inattivata a 82° C per 15-20 s, a pH 6,5).
Cristallizzazione: raffreddamento rapido fino a 6-7 °C.
Addizione delle colture (inserzamento) e maturazione: aggiunta di microrganismi (latto-innesto) in proporzione del 3-5% della crema.
I batteri interessati sono gli aromatizzanti (Leuconostoc lactis e cremoris, Lactococcus lactis ssp. diacetylactis) e gli acidificanti (Streptococchi mesofili).
BURRO
U2

## Slide 17
Burro: formazione di diacetile e butandiolo dall’acido citrico ad opera degli Streptococci
U2

## Slide 18
U2
BURRO
Burrificazione tradizionale - processo discontinuo

## Slide 19
BURRO
Burrificazione industriale - processo continuo
U2

## Slide 20
FORMAGGIO
(Regio Decreto 2033 del 1925)
Il formaggio è il prodotto che si ottiene dalla coagulazione acida o presamica del latte intero o parzialmente o totalmente scremato o dalla crema, anche facendo uso di fermenti o di sale da cucina.
Il nome di ‘formaggio’ senza altre aggiunte è riservato ai derivati del latte vaccino, mentre per gli altri latti il termine ‘formaggio’ deve essere accompagnato dalla specie da cui proviene il latte
U3

## Slide 21
CODEX ALIMENTARIUS
Il formaggio è il prodotto stagionato o non stagionato, di consistenza molle o semidura, dura o extra-dura che può essere incartato e nel quale il rapporto proteine del siero/caseina non supera quello del latte e che è ottenuto:
a) per coagulazione completa o parziale delle seguenti materie prime: latte e/o prodotti provenienti dal latte, grazie all’azione del caglio o di altri agenti coagulanti appropriati e per dissierazione parziale del lattosiero risultante da questa coagulazione e/o
b) per l’impiego di tecniche di fabbricazione comportanti la coagulazione del latte e/o di prodotti provenienti dal latte in modo da ottenere un prodotto finito avente le caratteristiche similari a quelle di un prodotto definito in a).
FORMAGGIO
U3

## Slide 22
FORMAGGIO
U3

## Slide 23
Una classificazione importante dal punto di vista tecnologico si avvale di tre parametri tecnologici di caseificazione:
  temperatura di cottura della cagliata
  maturazione o meno del latte, prima della sua lavorazione
  durata di maturazione del formaggio.
FORMAGGI CRUDI
La cagliata non ha subito trattamenti termici
FORMAGGI SEMICOTTI
La cagliata è stata scaldata fino a 48°C
FORMAGGI COTTI
La cagliata è scaldata a temperature comprese
tra 48 e 56°C
FORMAGGI A MATURAZIONE RAPIDA
Fino a 30 giorni
FORMAGGI A MATURAZIONE MEDIA
Fino a 6 mesi
FORMAGGI A MATURAZIONE LENTA
Oltre 6 mesi
FORMAGGIO
U3

## Slide 24
1
FORMAGGIO
U3

## Slide 25
Termizzazione
Operazione eseguita nelle caldaie a doppio fondo (in rame o acciaio cosiddette polivalenti) a temperature tra 60-65 °C; successivamente il latte viene raffreddato alla temperatura di coagulazione (32-35 °C).
Questa ha lo scopo di:
ridurre la flora microbica endogena - consentirà lo sviluppo dei batteri inoculati nelle fasi successive;
distruggere i coli, responsabili del “gonfiore precoce” del formaggio;
aumentare leggermente il contenuto del coagulo in sieroproteine.
FORMAGGIO
U3

## Slide 26
Correzione del titolo in grasso
Sosta: Effetto dell’affioramento del latte per una sosta di 8 ore a 10-12°C (UFC/mL)
La sosta del latte prima della coagulazione lo sviluppo di alcune microflore presenti ed inoltre di lavorare latte con acidità sviluppata il cui coagulo sarà fortemente demineralizzato, farinoso, facilmente disgregabile
FORMAGGIO
U3

## Slide 27
FORMAGGIO
U3

## Slide 28
cheese
type of starter
dominant LAB species
Grana/Parmigiano
undefined, thermophilic (whey)starter
L. helv
eticus; L. delb. lactis; L. fermentum
S. thermophilus
Provolone Valpadana
undefined, thermophilic (whey)starter
L. helveticus; L. delb. lactis; S. thermophilus
Pecorino Romano
undefined, thermophilic starter
L. delbrueckii; S. thermophilus
Asiago, Gor
gonzola, Taleggio
yogurt culture (commercial)
L. delb. bulgaricus; S. thermophilus
“uso monte” semihard cheeses
undefined, thermophilic (milk)starter
S. thermophilus
(dominant)
enterococci and lactococci (secondary)
Mozzarella di bufa
la (Campania)
undefined, mesophilic (whey)starter
lactococci and mesophilic LAB (
L. casei;
L. plantarum)
(dominant);
enterococci, thermophilic LAB
(
L. helveticus; L.delbrueckii
subsp.
lactis)
and
S. thermophilus
(subdominant)
Montasio
undefined or defined
,
S. thermophilus
thermophilic (milk) starter
Fontina
no starter
enterococci (!)
Pecorino Toscano (ewe)
defined (milk)starter
Lactococcus lactis
;
S. thermophilus
(mesophilic; thermophilic or both)
S. thermophilus
Bra
undefined or defined
(milk)starter
Pecorino Sardo
defined“autochthonous” starter
S. thermophilus
Caprino Lombardo (goat)
undefined, mesophilic (whey)starter
Lactococcus lactis
FORMAGGIO
U3

## Slide 29
Cagliata
Coagulazione acida
Il latte può essere coagulato per acidificazione conseguente ad una fermentazione lattica o all’aggiunta di acidi organici. L’abbassamento del valore di pH provoca la disidratazione della micella caseinica per avvicinamento progressivo al suo punto isoelettrico (pHi 4.6).
FORMAGGIO
U3

## Slide 30
Cagliata
Coagulazione presamica
Il caglio (o “presame”) è tradizionalmente estratto dal quarto stomaco dei vitelli lattanti (abomaso) e la sua attività coagulante è principalmente dovuta all’azione di una proteasi, la chimosina.
La chimosina è una oloproteina con un peso molecolare di 30.7 kDa. Il pH ottimale dell'attività della chimosina è compreso tra 3,8 e 4,0; la sua stabilità è buona a pH compreso tra 5,3 e 6,3, mentre decresce più o meno rapidamente a pH inferiori a 3,8 e superiori 'a 6,5.
La pepsina (quella bovina è propriamente la pepsina II da distinguere dalla pepsina I che è la pepsina suina) presenta una attività ottimale a pH 1.8-2.0.
A valori di pH > 6.6 è inibita ed il suo impiego richiede un abbassamento di pH intorno a 6.3, ossia un latte leggermente acidificato.
FORMAGGIO
U3

## Slide 31
Cagliata
I vari tipi di caglio sono commercializzati e prezzati in base alla loro forza coagulante o titolo: questo è rappresentato dal volume di latte che viene coagulato da un volume di caglio in condizioni standard (35 °C per 40 min):
dove F = forza del caglio
V = volume di latte da coagulare
v = volume di caglio utilizzato
t = tempo in s necessario per la coagulazione
2400 = secondi corrispondenti a 40 minuti.
FORMAGGIO
U3

## Slide 32
Cagliata
Caglio vegetale
i vegetali, prima ancora dei microrganismi, sono stati oggetto di ricerche allo scopo di isolare enzimi coagulanti. In effetti, preparazioni enzimatiche estratte dal fico, dai fusti dell'ananas, dai cardi, dai carciofi (Cacio Fiore di Columella), dalle zucche ecc., mostrano un'attività coagulante anche se inferiore a quella operata dal caglio tradizionale.
Caglio fungino
Tre specie di muffe vengono attualmente utilizzate per produrre enzimi coagulanti:
Endothia parasitica: muffa parassita del castagno, capace di produrre una preparazione enzimatica coagulante, che è in commercio con i nomi «Sure curd» e «Suparen»;
Mucor pusillus: muffa parassita del suolo, con il suo preparato coagulante commercializzato col nome di «Noury Rennet» ;
Mucor miehei: muffa anch'essa del suolo, i cui numerosi ceppi sono stati utilizzati per diversi preparati coagulanti, messi in commercio con i nomi di «Rennilase», «Fromase» e «Marzyme».
FORMAGGIO
U3

## Slide 33
Fasi della Cagliata
Prima fase:
  la chimosina attacca il legame peptidico tra Met 106 e Phe 105 della caseina k; (legame piuttosto labile, localizzato alla superficie della micella caseinica; e target di altri enzimi coagulanti);
  si formano il caseinoglicopetide (residuo 106-169 – 8.0 kDa, contenente circa il 30% di glucidi) e la para-caseina (residuo 1-105) che non presenta carboidrati amminoacidi solforati e aromatici della caseina k.
Seconda fase:
  Durante questa fase avviene il passaggio del sistema da sol a gel. Il gelo occupa inizialmente tutto il volume occupato dal latte. Questa fase avviene: a temperatura > 15 °C ed in presenza di ioni Ca.
  In questa fase si stabiliscono interazioni a ponte idrogeno tra le micelle e interazioni di tipo idrofobico che portano ad una stabilizzazione della struttura tridimensionale.
Terza Fase:
  il gel (coagulo) assume una consistenza sempre maggiore, aumentando il numero di legami intermicellari, contraendosi con graduale espulsione del siero (sineresi); in questa fase avviene una lenta azione proteolitica non specifica con liberazione di peptidi dalla caseina.
FORMAGGIO
U3

## Slide 34
FORMAGGIO
U3

## Slide 35
FORMAGGIO
U3

## Slide 36
Esempi di composti aromatici in quattro tipi di formaggio
FORMAGGIO
U3

## Slide 37
Trasformazione del lattosio in acido lattico
Subito dopo la formatura, nel formaggio fresco il lattosio subisce fermentazione (fermenti omolattici) formando acido lattico
Il lattosio viene anche utilizzato da batteri eterofermentanti che formano anche: acido acetico, etanolo, CO2, acetoino e diacetile. L'acido lattico viene a sua volta in parte salificato.
FORMAGGIO
U3

## Slide 38
Idrolisi dei trigliceridi
Le lipasi attive nel formaggio derivano dai microrganismi, muffe e micrococchi resistenti fino a 76 °C. La lipolisi si misura con la quantità di acidi grassi liberi.
L'indice o grado della lipolisi viene indicato dal contenuto di ac. caproico.
                Una volta idrolizzati gli acidi grassi possono subire metabolismo ossidativo con formazione di composti a valenza aromatica quali i b-cheto esteri, lattoni ed alcoli secondari.
                Un esempio tipico è quello del metabolismo di Penicillum nello sviluppo dell’aroma degli erborinati tipo Roquefort.
FORMAGGIO
U3

## Slide 39
FORMAGGIO
FORMAGGIO
U3

## Slide 40
Attività lipolitica (Penicillium roqueforti)
Substrato | Velocità relativa di Idrolisi
Tributirrina | 100
Tripropionina | 25
Tricaprilina | 75
Tricaprina | 50
Trioleina | 15
Methyl ketone: n-C | mg/100 g di formaggio (sost. secca)
3 | 0.5 - 0.8
5 | 1.4 - 4.1
7 | 3.8 – 8.0
9 | 4.4 – 17.6
11 | 1.2 – 5.9
Aromi nei blue cheeses
Roquefort
Stilton
Gorgonzola
FORMAGGIO
U3

## Slide 41
La proteolisi
nella prima fase le endo-peptidasi rompono le catene peptidiche;
nella seconda fase avviene il clivaggio degli amminoacidi terminali da parte delle carbossi-peptidasi e delle ammino-peptidasi con liberazione di aa;
nella terza fase gli amminoacidi vengono metabolizzati :
  a) decarbossilazione, con liberazione di CO2 e produzione di una ammina;
  b) deamminazione ossidativa, con produzione di NH4+e di un b-cheto acido;
  c) deamminazione riducente, operata da batteri anaerobi;
  d) degradazione degli amminoacidi solforati (Cys e Met), con produzione di composti solforati.
Un parametro che viene utilizzato per avere un giudizio sul grado di maturazione di un formaggio è l'indice proposto da Duclaux (coefficiente di maturazione) dato dal rapporto percentuale tra l'azoto solubile e l'azoto totale.
FORMAGGIO
U3

## Slide 42
AMINE BIOGENE
Hanno origine per decarbossilazione di alcuni aa:
istamina (Hys), tiramina (Tyr), triptamina (Trp), cadaverina (Lys), putrescina, spermina e spermidina (Glu, Orn, Arg).
FORMAGGIO
U3